## Slide 1
KV260 Vivado 교육 과정
Kria Vision AI Starter Kit으로 배우는 FPGA 설계

## Slide 2
01
교육 개요

## Slide 3: Who am I
Career History
  삼성전자 SystemLSI 사업부 연구소: 책임연구원
    Designed and Developed a Sigma-Delta Audio Codec Chip
    가로본능폰(SCH-V500): Designed and Developed a Video Encoder Chip(TV출력) – 한국최초 DMB 폰
    옵니아폰(SCH-M490): Designed and Developed a Video Enhancement Chip(Outdoor 화질 개선) – 한국최초 스마트폰
  ㈜이미지스: 연구소장(개발이사)
    삼성전자와 협업(스펙/ 개발) – Designed and Developed a Haptic Moter Driver IC
    한국주식시장 상장
  LG반도체 연구소: 수석연구원
    Developed the Virtual Simulation and Emulation Environment
  제네시스로직 AI연구소: Senior Engineer (대만회사)
    Developed the CNN(Convolution Neural Network) Inference Chip(사물인식) & Transformer Algorithsm(생성형AI)
Technical Skills
  Hardware/ Firmware/ Software Development, RTL Coding, Embedded Systems, FPGA Development,
  C/C++ Language, Verilog-HDL, Python, Shell Script

## Slide 4: 커리큘럼 개요
KV260 FPGA 교육 프로그램 (5단계)
대상: 반도체설계 신입 엔지니어
일정: 2026.03.25 ~ 2026.04.15
하드웨어: KV260 Starter Kit (개인 1대)
Vivado: 2021.02
목표
  Vivado 기반 FPGA 설계 역량 확보
  PS-PL 통신 구현
  비전 AI 플랫폼 이해

## Slide 5
02
기술 스택

## Slide 6
Zynq UltraScale+ MPSoC vs. UltraScale+ FPGA
Zynq UltraScale+ MPSoC
Processing System
(PS – Hardened)
Cortex-A53 x4
Cortex-RSF x2
Mali-400 GPU
USB, Ethernet
Programmable Logic
(PL – FPGA Fabric)
Logic Cells (81K~600K)
DSP Slices
Block RAM / UltraRAM
GTH/GTY Transceivers
PCIe
Architecture & Difference Compare
Programmable Logic (PL)
Logic Cells (Artix/Kintex/Virtex family)
DSP, Block RAM, Transceivers
None Processor – available soft-core
(MicroBlaze/ RISC-V)
UltraScale+ FPGA
특성 | Zynq UltraScale+ MPSoC | UltraScale+ FPGA
프로세서 | Quad-core Cortex-A53 | 없음
임베디드 OS | Linux, RTOS 지원 | 불가
FPGA 개발 | HDL + ARM SW | Only HDL
설계 복잡도 | 높음 | 낮음
용도 | 5G, AI, Vision, 자율주행 | 통신장비, 데이터센터, 군사

## Slide 7
Vivado Design Suite 2021.2
AMD KRIA KV260 VISION AI STARTER KIT
사용 Tools
VS-Code/ Git / Opencode
PMOD Boards
WSL or Linux

## Slide 8
03
실습과정

## Slide 9
1
LED Blink 기초
2
IP Integrator 심화
3
AXI GPIO 통신
4
Vitis HLS 커스텀 IP
5
BIST Platform 고급
5단계 실습 과정

## Slide 10
기초 과정
구분 | Step01-LED Blink | Step02 – IP integrator
난이도 | 초급 | 초급 - 중급
핵심 | RTL 코딩 + PYNQ | IP Integrator 활용
PS 사용 | 최소 | 완전 활용
결과물 | LED 깜빡임 | 플랫폼 Export

## Slide 11
중급 과정
구분 | Step03 – AXI GPIO | Step04 – Vitis HLS
난이도 | 중급 | 중급 - 고급
핵심 | AXI GPIO IP 사용 | Custom IP 개발
코드 | 기존 IP 활용 | C++  RTL 생성
인터페이스 | AXI GPIO(사전 제작) | AXI4-Lite(자동 생성)
도구 | Vivado | Vitis HLS + Vivado

## Slide 12
KV260 BIST Platform
비전 AI 플랫폼 분석
MIPI 카메라, VCU, DisplayPort
PetaLinux 통합
커스텀 애플리케이션 개발
고급 과정

## Slide 13
04
준비물
VSCode
Git
Opencode
WSL
Vivado
KV260 ubuntu
SSH
Jupyter Notebook
GTKWave
Usbipd
Tera Term / PuTTY / minicom

## Slide 14
VSCode Verilog 개발 환경
Download site
http://code.visualstudio.com/
유용한 확장 프로그램
- Verilog-HDL (mshr-h) - 문법 하이라이팅
- SystemVerilog (AndrewNolte) - linting
- Verilog Formatter - 코드 포맷팅

## Slide 15
Git
초기 설정 명령어
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your@email.com"
git config --list
git config --global core.editor code
기본 작업 흐름
Working Directory
→
Staging Area
→
Repository
→
Remote

## Slide 16
추가 및 커밋
git status # 상태 확인
git add <file> # 파일 추가
git add . # 모든 변경파일 추가
git commit -m "메시지" # 커밋
git commit -am "메시지" # 추가+커밋
git branch # 브랜치 목록
git branch <name> # 새 브랜치 생성
git checkout <branch> # 브랜치 전환
git checkout -b <name> # 생성+전환
git merge <branch> # 병합
git branch -d <branch> # 삭제
git remote -v # 원격 저장소 확인
git remote add origin <URL> # 원격 추가
git push origin main # 푸시
git pull origin main # 풀
git fetch origin # 패치
Git command
원격 저장소 관련 명령어
브랜치 명령어
git status # 상태
git diff # 변경사항
git diff --staged # 스테이징 영역
git log --oneline -n 5 # 최근 5개
git stash # 임시 저장
git stash pop # 복원
자주 사용하는 명령어

## Slide 17
Opencode(& oh-my-opencode)
설치 방법
# curl 스크립트 (가장 빠름)
> curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
# 또는 npm으로 설치
> npm install -g opencode-ai
# Homebrew (macOS/Linux)
> brew install anomalyco/tap/opencode
# npm으로 전역 설치 (Oh-My-Opencode)
> npm install -g oh-my-opencode

## Slide 18
WSL (Window Subsystem Linux)
설치 방법
# PowerShell을 관리자모드로 실행
> wsl --list --online
> wsl --install –d Ubuntu-22.04
# 패키지 업데이트(WSL에서)
> Sudo apt update & sudo apt upgrade –y
# 기본 도구 설치
> Sudo apt install –y build-essential git curl wget
# 메모리 제한 설정(option)
> %USERPROFILE%\.wslconfig 파일

## Slide 19
Vivado 설치
버전 선택
Edition | 설명 | License
Vivado ML Standard | 무료, Artix-7, Spartan-7, Zynq-7000등 지원 | X
Vivado ML Enterprise | 모든 디바이스 지원 | O
다운로드 / 설치 과정 / 환경설정
  https://www.xilinx.com/support/download.html
  인스톨러 실행  설치 유형 선택  로그인  제품 선택  디바이스 선택  설치 디렉토리  설치시작  케이블 드라이브 설치
  > source /tools/Xilinx/Vivado/2021.2/settings64.sh
KV260 관련 버전
  최소 버전: Vivado 2021.2 이상
  권장 버전: 2022.2이상 (KV260 보드 파일 기본 포함)

## Slide 20
KV260 Ubuntu image / WiFi Connect
다운로드 / 설치 방법
  Xilinx Github: https://xilinx.github.io/kria-apps-docs/kv260/2022.1/linux_boot/ubuntu_22_04/build/html/docs/sdcard.html
  이미지 쓰기: Win32DiskImager(추천), Raspberry Pi Imager, Balena Etcher
  로그인:
    Initial ID: ubuntu
    Initial Password: ubuntu
TUI (Terminal User Interface) 이용 – 제일 쉬움.
  sudo apt-get install network-manager
  sudo nmtui
CLI (Command Line Interface).
  ifconfig
  nmcli dev wifi list
  sudo nmcli dev wifi con “SSID” password “PSK” and “SSID” ifname “wlanN”

## Slide 21
SSH
# Key 생성
> ssh-keygen –t rsa
# Public Key 복사
> ssh-copy-id –I ~/.ssh/id_key.pub ubuntu@<KV260 IP>
# 접속
> ssh ubuntu@<KV260 IP>
# config 파일 예시 (~/.ssh/config)
Host kv260
HostName <KV260 IP>
User ubuntu
Port 22
ForwardAgent yes
# 파일 복사
> scp <filename> ubuntu@<KV260 IP>:<destinate location>
사용 방법

## Slide 22
PYNQ
# KV260에서 PYNQ 설치
git clone https://github.com/Xilinx/Kria-PYNQ.git
cd Kria-PYNQ/
sudo ./install.sh -b KV260
설치 및 사용 방법
PYNQ Installation completed.
To continue with the PYNQ experience, connect to JupyterLab via a web browser
using this url: 192.168.1.232:9090/lab or kria:9090/lab - The password is xilinx

## Slide 23
Jupyter Notebook
# KV260에서 Jupyter 설치
> pip3 install --upgrade pip
> pip3 install jupyter jupyterlab
# 실행 방법
> jupyter notebook <or> jupyter lab
# 접속 (Web 브라우저)
> http://<KV260 IP>:9090/lab
# 설정파일: ~/.jupyter/jupyter_notebook_config.py
# 서비스 활성화
> sudo systemctl daemon-reload
> sudo systemctl enable jupyter
> sudo systemctl start jupyter
> sudo systemctl status jupyter
설치 및 사용 방법

## Slide 24
GTKWave
# 설치
> Sudo apt install gtkwave
# 실행 방법
> gtkwave tb_top_module.vcd
> GTKWave 실행  File  Open  VCD 파일 선택
# 설정 저장
> gtkwave –o design.gtkw design.vcd
# 저장된 설정으로 열기
> gtkwave –R design.gtkw
설치 및 사용 방법

## Slide 25
USBIPD (WSL에서 USB 장치 사용하기)
# 설치
> https://github.com/dorssel/usbipd-win/releases
# PowerShell (관리자모드)
> usbipd list
> usbipd bind --busid <busid>
> usbipd attach --wsl --busid <busid>
# Ubuntu
> lsusb
# PowerShell (관리자모드)
> usbipd detach --busid <busid>
설치 및 사용 방법

## Slide 26
Tera Term / PuTTY / minicom
# Tera Term (Windows)
> https://github.com/TeraTermProject/teraterm/releases
# PuTTY (Windows)
> https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
# minicom (Linux)
sudo apt-get install minicom
> dmesg | grep tty
> sudo minicom –s : 설정하기
> sudo minicom : 실행하기
> sudo minicom –D /dev/ttyUSB0 –b 115200 : baudrate지정 실행
설치 및 사용 방법

## Slide 27
05
기대효과

## Slide 28
Vivado로 FPGA 프로젝트 생성 가능
Verilog로 RTL 설계 가능
PS-PL 통신 구현 가능
커스텀 IP 개발 가능
비전 AI 애플리케이션 개발 기반 확보
Expectation

## Slide 29
Step 01: LED Blink 기초
Vivado로 첫 FPGA 프로젝트 만들기