## Slide 1: Step 01: LED Blink Basics
Vivado로 첫 FPGA 프로젝트 만들기
LED Blink 기초
Vivado + KV260 + PYNQ 첫 번째 프로젝트 (Step 01)
KV260 FPGA Training Series

## Slide 2
학습 목표
2
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ
Vivado에서 RTL 프로젝트를 생성하고 빌드할 수 있다.
Verilog로 LED 점멸 모듈을 작성할 수 있다.
Block Design에서 PS-PL 연결을 구성할 수 있다.
XDC 핀 제약 조건을 작성할 수 있다.
PYNQ Overlay로 KV260 FPGA를 프로그래밍할 수 있다
난이도: ★☆☆☆☆ (입문) | 소요 시간: 약 3~4시간

## Slide 3
전체 개발 워크플로우
핵심 단계
3
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ
RTL 코드 작성 (Verilog)
Block Design 구성 (PS + PL)
핀 제약 조건 설정 (XDC)
합성 → 구현 → 비트스트림
PYNQ로 FPGA 프로그래밍
HOST PC (x86)
Verilog/VHDL  Vivado 합성/구현  . bit + .hwh
KV260 (ARM)
PYNQ Overlay  FPGA PL 프로그래밍  LED 동작
SCP/ USB 전송

## Slide 4
Vivado 실행 → Create Project 클릭
Project name: kv260_led_blink
Project Type: RTL Project 선택
Default Part → Boards 탭 → Kria KV260 선택
Finish
Vivado 프로젝트 생성
GUI 방식
TCL 방식 (자동화)
tcl
create_project kv260_led_blink ./kv260_led_blink \
-part xck26-sfvc784-2LV-c
set_property board_part xilinx.com:kv260_som:part0:1.4 \
[current_project]
4
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ

## Slide 5
led_on.v: LED 항상 ON
led_blinker.v: 1Hz 깜빡임
top_module.v: 상위 모듈
RTL 모듈 작성 — led_blinker.v / top_module.v
verilog
module led_blinker #(
parameter REF_CLK = 100_000_000, // 100MHz
)(
input wire sysclk, // 시스템 클럭
output reg o_led = 1’b0 // LED 출력
);
// 클럭 카운트를 위한 레지스터
integer r_counter = 0;
always @(posedge clk) begin
if (r_count < (REF_CLK / 2 -1)) begin
r_count <= r_count + 1;
end else begin
r_count <= 0;
o_led <= ~o_led; // 상태 반전 (Toggling)
end
end
endmodule
5
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ

## Slide 6
Create Block Design → led_blink_bd
Zynq UltraScale+ MPSoC IP 추가
Run Block Automation (KV260 프리셋 적용)
포트 연결
Block Design 구성 (PS + PL 연결)
Block Design
Zynq PS
(MPSoC)
‘pl_clk0
‘pl_rstn
Led_blinker
(Custom RTL)
‘clk
‘resetn
‘o_led
외부 핀
6
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ

## Slide 7
XDC 파일 생성
PMOD 핀 할당 (H12)
I/O Standard 설정
XDC 핀 제약 조건
핵심 코드 (kv260_pin.xdc):
xdc
# DRC 에러를 경고로 변경 (sysclk는 PS에서 제공됨)
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]
# LED Output Pin Assignment
# PMOD Pin 1 (PMOD_HDA11) -> FPGA Pin H12
set_property PACKAGE_PIN H12 [get_ports led_o]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports led_o]
set_property SLEW SLOW [get_ports led_o]
set_property DRIVE 4 [get_ports led_o]
# System Clock Constraint (100MHz from PS - internal, no pin needed)
# create_clock -period 10.000 -name sysclk [get_ports sysclk]
7
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ

## Slide 8
합성 → 구현 → 비트스트림
빌드 3단계
단계 | 동작 | 소요 시간 | 확인 사항
합성 (Synthesis) | RTL → 넷리스트 | 3~5분 | LUT ~30개, FF ~35개
구현 (Implementation) | 배치 + 배선 | 5~10분 | WNS > 0 (타이밍 충족)
비트스트림 (Bitstream) | 바이너리 생성 | 3~5분 | .bit 파일 생성
TCL 일괄 빌드
tcl
launch_runs synth_1 -jobs 4
wait_on_run synth_1
launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream -jobs 4
wait_on_run impl_1
체크포인트
● ✅ Critical Warning 없음
8
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ

## Slide 9
하드웨어 파일 내보내기
PYNQ에 필요한 파일
파일 | 설명 | 생성 위치
.bit | FPGA 비트스트림 | runs/impl_1/
.hwh | 하드웨어 핸드오프 | gen/.../hw_handoff/
파일 준비 및 전송
bash
# 파일명 통일 (PYNQ 필수 조건!)
cp ...impl_1/led_blink_bd_wrapper.bit ./led_blink.bit
cp ...hw_handoff/led_blink_bd.hwh ./led_blink.hwh
# KV260으로 전송
scp led_blink.bit led_blink.hwh ubuntu@<KV260_IP>:~/overlays/
주의: .bit과 .hwh의 파일명(확장자 제외)이 반드시 동일해야 함!
9
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ

## Slide 10
PYNQ로 FPGA 프로그래밍
Python 코드 (Jupyter Notebook):
python
from pynq import Overlay
# FPGA 프로그래밍 (Overlay 로드)
ol = Overlay("/home/ubuntu/overlays/led_blink.bit")
print("FPGA 프로그래밍 완료!")
# 로드된 IP 목록 확인
print(ol.ip_dict)
동작 확인
● Overlay 로드 즉시 LED 점멸 시작
● led_blinker 모듈이 자동으로 동작 (클럭 + 리셋 자동 공급)
● Knight Rider 패턴: LED가 좌→우→좌 순차 점멸
대안: fpgautil 사용
10
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ

## Slide 11
참고 자료
● KV260 공식 문서
● PYNQ 공식 문서
● Vivado Design Suite User Guide (UG910)
● Zynq UltraScale+ MPSoC TRM (UG1085)
11
Step 01: LED 점멸 기초 — Vivado + KV260 + PYNQ
PYNQ Installation completed.
To continue with the PYNQ experience, connect to JupyterLab via a web browser using this url: 192.168.1.232:9090/lab or kria:9090/lab - The password is xilinx