## Slide 1
Vivado IP Integrator
PS-PL 인터페이스와 블록 자동화
KV260 FPGA Training Series

## Slide 2
학습 목표
2
Step 02: vivado IP Integrator — PS/PL 인터페이스와 블록 자동화
Vivado IP Integrator의 기본 사용법 습득
PS-PL 인터페이스 이해
블록 자동화(Block Automation) 활용
플랫폼 익스포트(XSA) 이해
난이도: ★★☆☆☆ (입문) | 소요 시간: 약 3~4시간

## Slide 3
Vivado 프로젝트 생성
2
Step 02: vivado IP Integrator — PS/PL 인터페이스와 블록 자동화
Vivado에서는 두 가지 유형의 프로젝트를 생성할 수 있다.
유형 | 설명 | 사용처
RTL Project | PL만 설계 | FPGA Design
Embedded Project | PS + PL 설계 | Zynq 사용
Vivado 프로젝트 생성
>> source /tools/Xilinx/Vivado/2021.2/settings64.sh
>> vivado &
shell
  Create Project  RTL Project
  프로젝트 이름: kv260_ipi
  보드 선택: Kria KV260 Vision AI Starter Kit

## Slide 4
Zynq UltraScale+ MPSoC
2
Step 02: vivado IP Integrator — PS/PL 인터페이스와 블록 자동화
Processing System (PS)
ARM
Cortex-A53
ARM
Cortex-R5
RPU
DDR4
Controller
GGUS
(GPU / VDMA)
Programmable Logic (PL)
신호 | 기본 주파수 | 용도
pl_clk0 | 100 MHz | Main Clock
pl_clk1 | 사용 가능 (선택) | Additional Clock
pl_clk2 | 사용 가능 (선택) | Additional Clock
pl_clk3 | 사용 가능 (선택) | Additional Clock
pl_resetn0 | - | Main Reset
PS는 다음의 클럭을 PL에 공급한다.
KV260의 기본 구성
  DDR4: 2GB (PS용)
  QSPI: 부트 플래시
  eMMC: 추가 스토리지(일부 모델)

## Slide 5
Vivado GUI
Step 1: 프로젝트 생성
  1.1 새 프로젝트 생성
    Vivado가 실행되면 Create Project 클릭
    Next 클릭
    프로젝트 이름: kv260_ipi
    프로젝트 위치: 원하는 경로 선택
    Create project subdirectory: √  Next
    RTL Project 선택 → Next
  1.2 보드 선택
    Boards 탭 선택
    검색창에 `Kria KV260` 입력
    Kria KV260 Vision AI Starter Kit 선택
    Next → Finish
Step 2: Block Design 생성
  2.1 Block Diagram 열기
    왼쪽 IP Integrator → Create Block Diagram 클릭
    이름: design_1 → OK

## Slide 6
Vivado GUI
Step 3: Zynq UltraScale+ MPSoC 추가
  3.1 PS IP 추가
    Block Diagram 창에서 Add IP 버튼 (+) 클릭
    검색창에 Zynq UltraScale+ 입력
    Zynq UltraScale+ MPSoC 더블 클릭하여 추가
  3.2 Block Automation 실행 (중요!)
    IP 추가 후 Run Block Automation 링크가 나타남
    Run Block Automation 클릭
    Options: Apply Board Preset 체크  OK
    설정 확인:
      Master Interface: M_AXI_HPM0_FPD
      Clock: pl_clk0 (100MHz)
      Reset: pl_resetn0
    4. OK 클릭
      ⚠️ Block Automation이 자동으로 연결해 줍니다:
      AXI 버스 연결
      클럭 (pl_clk0) 연결
      리셋 (pl_resetn0) 연결

## Slide 7
Vivado GUI
Step 4: Clocking Wizard 추가
  4.1 IP 추가
    Add IP (+) 클릭
    검색창에 Clocking Wizard 입력
    Clocking Wizard 더블 클릭
  4.2 클럭 주파수 설정
    추가된 clk_wiz 블록 더블 클릭
    Output Clocks 탭 선택
    다음과 같이 설정:
포트 | 출력 주파수 | 사용
Clk_out1 | 100MHz | √
Clk_out2 | 200MHz | √
Clk_out3 | 400MHz | √
Clk_out4 | 50MHz | √
    OK 클릭
  4.3 클럭 연결
    Run Connection Automation 클릭
    clk_wiz의 clk_in1 선택
    PS의 pl_clk0에서 클럭이 자동 연결됨

## Slide 8
Vivado GUI
Step 5: Processor System Reset 추가
  5.1 IP 추가
    Add IP (+) 클릭
    검색창에 Processor System Reset 입력
    Processor System Reset 더블 클릭
  5.2 연결
    Run Connection Automation 클릭
    proc_sys_reset_0의 모든 신호 선택
    PS의 pl_resetn0에서 리셋이 자동 연결됨
Step 6: Block Design 검증
  6.1 검증 실행
    Block Diagram 창 상단 Validate Design 버튼 클릭
    오류가 있으면 수정
    성공 메시지 확인
  6.2 Designer Overview 확인
    PS 블록 더블 클릭 → 설정 확인
    DDR4 구성
    클럭 설정
    인터럽트 설정

## Slide 9
Vivado GUI
Step 7: HDL Wrapper 생성
  7.1 Wrapper 생성
    Sources 창 → Design Sources
    design_1.bd 우클릭
    Create HDL Wrapper 선택
  7.2 모드 선택
모드 | 설명
Vivado Managed | BD 변경 시 자동 재생성(권장)
User Managed | 사용자가 직접 편집
Vivado Managed 선택 → OK

## Slide 10
Vivado GUI
Step 8: Synthesis 및 Implementation
  8.1 Run Synthesis
    왼쪽 Flow Navigator → Synthesis → Run Synthesis 클릭
    완료 후 Open Synthesized Design 선택
  8.2 Run Implementation
    Implementation → Run Implementation 클릭
    완료 후 Open Implemented Design 선택
Step 9: Bitstream 생성
  9.1 Bitstream 생성
    Program and Debug → Generate Bitstream 클릭
    확인 메시지 → Yes
    생성 완료 후 OK

## Slide 11
Vivado GUI
Step 10: Hardware Export (XSA)
  10.1 Export Hardware
    File → Export → Export Hardware 클릭
    Include bitstream 체크
    Next → 출력 위치 선택
    파일 이름: kv260_ipi_demo → Export
  10.2 TCL 명령으로 Export또는 TCL Console에서:
    write_hw_platform -force -file ./kv260_ipi_demo.xsa
검증 체크리스트 :
  [ ] Zynq PS가 블록 디자인에 추가됨
  [ ] Block Automation이 정상 동작
  [ ] Clocking Wizard가 클럭 생성
  [ ] Processor System Reset이 연결됨
  [ ] HDL Wrapper가 생성됨-
  [ ] XSA 파일이 익스포트됨

## Slide 12
Step 02 완료
다음 단계: AXI GPIO Integration
KV260 FPGA Training Series