## Slide 1
AXI GPIO Integration
PS-PL 통신 구현 및 LED제어
KV260 FPGA Training Series

## Slide 2
학습 목표
2
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어
AXI GPIO IP 사용
PS-PL 통신 구현
Python(PYNQ) 으로 LED 제어
난이도: ★★★☆☆ (중급) | 소요 시간: 약 3~4시간

## Slide 3
System Architecture (Block Diagram)
3
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어
Zynq PS (M_AXI_HPM0)
AXI GPIO (4-bit)
AXI SmartConnect
Zynq PS + AXI GPIO + LED
AXI 버스로 데이터 통신
Processing System
(PS)
AXI Bus
GPIO
(4bit)
PMOD
Extend
Board
(LED/SW)

## Slide 4
Vivado GUI
Step 1: 프로젝트 생성
  1.1 Vivado 실행
    source /tools/Xilinx/Vivado/2021.2/settings64.sh
    vivado &
  1.2 새 프로젝트 생성
    Create Project 클릭
    Next
    RTL Project 선택 → Next
    프로젝트 이름: kv260_axi_gpio
    프로젝트 위치: 원하는 경로 선택 → Next
  1.3 보드 선택
    Boards 탭 클릭
    검색: Kria KV260 입력
    Kria KV260 Vision AI Starter Kit 선택
    Next → Finish
4
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 5
Step 2: Block Design 생성
  2.1 블록 다이어그램 생성
    IP Integrator → Create Block Diagram 클릭
    이름: design_1 → OK
  2.2 Zynq PS 추가
    Add IP (+) 클릭
    검색: Zynq UltraScale+ 입력
    Zynq UltraScale+ MPSoC 더블 클릭
  2.3 Block Automation 실행
    나타나는 Run Block Automation 클릭
    KV260 Preset 선택 (또는 기본값)
    OK 클릭
Vivado GUI
5
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 6
Vivado GUI
Step 3: AXI GPIO IP 추가
  3.1 AXI GPIO 추가
    Add IP (+) 클릭
    검색: axi gpio 입력
    AXI GPIO 더블 클릭
  3.2 GPIO 설정
    AXI GPIO 블록 더블 클릭
    테이블과 같이 설정:
    OK 클릭
옵션 | 값
GPIO Width | 4
All Inputs | ☑ 체크 해제
All Outputs | ☑ 체크
Enable Dual Channel | ☑ 체크 해제
Enable Interrupt | ☑ 체크 해제
Step 4: GPIO 포트를 외부로 노출 (Make External)
  4.1 Make External 실행
    AXI GPIO 블록의 GPIO 포트 클릭
    우클릭 → Make External 선택
  4.2 포트 이름 변경
    생성된 포트(기본 이름: GPIO_0) 클릭
    우클릭 → Rename Port (또는, external interface Properties에서 변경가능)
    이름: led_gpio
6
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 7
Vivado GUI
Step 5: Run Connection Automation
  5.1 연결 자동화 실행
    상단 Run Connection Automation 버튼 클릭
    다음 항목들 선택:
      ☑ /axi_gpio_0/S_AXI
      ☑ /axi_gpio_0/s_axi_aclk
      ☑ /axi_gpio_0/s_axi_aresetn
  5.2 연결 확인
    AXI 버스가 PS의 M_AXI_HPM0_FPD 또는 LPD에 연결됨
    클럭과 리셋이 pl_clk0, pl_resetn0에 연결됨
7
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 8
Step 6: Validate Design
  6.1 검증 실행
    Validate Design 버튼 클릭 (또는 F6 키)
    성공 메시지 확인
    OK
Step 7: HDL Wrapper 생성
  7.1 Wrapper 생성
    Sources 창 → Design Sources
    design_1.bd 우클릭
    Create HDL Wrapper 클릭
    Vivado Managed 선택 → OK
Vivado GUI
8
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 9
Vivado GUI
Step 8: 핀 제약조건 파일 (XDC) 생성
  8.1 XDC 파일 생성
    File → New File
    Constraints File 선택
    파일 이름: kv260_led (확장자 없이)
    XDC 선택 → OK
  8.2 KV260 LED 핀 할당, 생성된 XDC 파일에 다음 내용 추가:
    # KV260 PL User LED - 4개 LED
    # LED 0
    set_property PACKAGE_PIN H12 [get_ports {led_gpio_tri_o[0]}]
    set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_gpio_tri_o[0]}]
    # LED 1
    set_property PACKAGE_PIN E10 [get_ports {led_gpio_tri_o[1]}]
    set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_gpio_tri_o[1]}]
    # LED 2
    set_property PACKAGE_PIN D10 [get_ports {led_gpio_tri_o[2]}]
    set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_gpio_tri_o[2]}]
    # LED 3
    set_property PACKAGE_PIN C11 [get_ports {led_gpio_tri_o[3]}]
    set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_gpio_tri_o[3]}]
PMOD Pin | FPGA Pin
1 | H12
３ | E10
５ | D10
７ | C11
２ | B10
４ | E12
６ | D11
８ | B11
GND | GROUND
3V3 | 3.3V 전원
9
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 10
Vivado GUI
Step 9: Synthesis 실행
  9.1 Synthesis 시작
    Flow Navigator → Synthesis → Run Synthesis 클릭
    완료 후 Open Synthesized Design 선택
  9.2 리포트 확인 (선택)
    Synthesis Report에서 리소스 사용량 확인
Step 10: Implementation 실행
  10.1 Implementation 시작
    Implementation → Run Implementation 클릭
    완료 후 Open Implemented Design 선택
Step 11: Bitstream 생성
  11.1 Bitstream 생성
    Program and Debug → Generate Bitstream 클릭
    확인 메시지 → Yes
    완료 후 OK
10
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 11
Vivado GUI
Step 12: Hardware Export (XSA)
  12.1 Export Hardware
    File → Export → Export Hardware 클릭
    Include bitstream ☑ 체크
    Next → 출력 위치 선택
    파일 이름: kv260_axi_gpio → Export
검증 체크리스트:
  [ ] AXI GPIO IP가 Block Design에 추가됨
  [ ] GPIO 포트가 Make External됨
  [ ] XDC 파일에 핀 할당 완료
  [ ] Synthesis 및 Implementation 성공
  [ ] Bitstream 생성 완료
11
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 12
검증 단계 (PYNQ / Vitis)
방법 | 설명
PYNQ 사용 | Ubuntu가 부팅된 KV260에서 Python으로 LED 제어
Vitis 사용 | Vitis에서 C 어플리케이션 개발
12
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 13
방법 1: PYNQ로 LED 제어 (Python)
Step 1: KV260 Ubuntu에 접속
  1.1 SSH로 KV260에 연결ssh xilinx@192.168.1.100
    ⚠️ KV260의 IP 주소는 실제 주소로 변경하세요
  1.2 PYNQ 패키지 확인
    pip3 install pynq
Step 2: 디자인 파일 전송
  2.1 PC에서 KV260으로 파일 전송
    # PC 터미널에서
    scp kv260_axi_gpio.bit xilinx@192.168.1.100:~/
    scp kv260_axi_gpio.xsa xilinx@192.168.1.100:~/
  2.2 KV260에서 확인
    ls -la *.bit *.xsa
KV260의 Ubuntu에서 Python으로 LED를 제어.
13
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 14
PYNQ로 LED 제어 (Python)
Step 3: Jupyter Notebook으로 LED 제어
  3.1 Jupyter Notebook 실행
    KV260 Ubuntu에서: jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --port=9090
  3.2 브라우저에서 접속
    PC 브라우저에서 http://192.168.1.100:9090 접속
    새 Notebook 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
P
G
14
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 15
PYNQ로 LED 제어 (Python)
  3.3 LED 제어 코드
    from pynq import Overlay
    import time
    # 1. Overlay 로드
    overlay = Overlay('/home/xilinx/kv260_axi_gpio.bit’)
    # 2. AXI GPIO 접근
    led_gpio = overlay.axi_gpio_0.channel1
    # 3. LED 제어
    led_gpio.write(１, 0xF) # 모든 LED 켜기 (0xF = 1111)
    time.sleep(1)
    led_gpio.write(１, 0x0) # 모든 LED 끄기
    time.sleep(1)
    # 4. 개별 LED 제어
    led_gpio.write(１, 0x1) # LED0 만 켜기
    time.sleep(0.5)
    led_gpio.write(１, 0x2) # LED1 만 켜기
    time.sleep(0.5)
    led_gpio.write(１, 0x4) # LED2 만 켜기
    time.sleep(0.5)
    led_gpio.write(１, 0x8) # LED3 만 켜기
    # 5. LED 상태 읽기
    status = led_gpio.read()
    print(f"LED Status: {status:04b}")
code
15
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 16
PYNQ로 LED 제어 (Python)
Step 4: Walking LED 패턴
  import time
  # Walking pattern (순차적으로 LED 이동)
  patterns = [0x1, 0x2, 0x4, 0x8, 0x4, 0x2]
  for _ in range(10):
    for p in patterns:
      led_gpio.write(１, p)
      time.sleep(0.2)
  # 모두 끄기
  led_gpio.write(0, 0x0)
Step 5: 스위치 입력 읽기 (Dual Channel 사용시)
  # 스위치 GPIO 접근 (두 번째 AXI GPIO 사용시)
  switch_gpio = overlay.axi_gpio_1.channel1
  # 스위치 상태 읽기
  switch_status = switch_gpio.read()
  print(f"Switch Status: {switch_status:04b}”)
  # 스위치 값에 따라 LED 제어
  Led_gpio.write(１, switch_status)
code
code
16
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 17
방법 2: Vitis로 LED 제어 (C-언어)
Vitis에서 C 애플리케이션으로 LED를 제어.
  Step 1: Vitis 실행
    1.1 Vitis 열기
      source /tools/Xilinx/Vitis/2021.2/settings64.sh
      vitis &
  Step 2: Platform 프로젝트 생성
    2.1 새 Platform 생성
      File → New → Platform Project
      이름: `kv260_gpio_platform`
      Browse → 방금 생성한 `kv260_axi_gpio.xsa` 선택
      Platform Type: Linux (또는 Standalone)
      Finish
Step 3: Application 프로젝트 생성
  3.1 새 애플리케이션 생성
    File → New → Application Project
    Next
    Platform: kv260_gpio_platform 선택
    Next
  3.2 프로젝트 설정
옵션 | 값
Project Name | gpio_led_test
Target Processor | ps_cortexa53_0
OS Platform | Linux (또는 standalone)
3.3 템플릿 선택
  Empty Application(C) 선택
  Finish
* GUI로 Platform생성이 안될때 XSCT Console에서 다음 실행:
createhw -name kv260_hw -hwspec ./kv260_axi_gpio/kv260_axi_gpio.xsa
platform create -name kv260_platform -hw kv260_hw -os linux -arch 64 -out ./platform
17
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 18
Vitis로 LED 제어 (C-언어)
Step 4: 소스 코드 작성
  4.1 소스 파일 생성
  gpio_led_test 프로젝트
  2. src 폴더 우클릭 → New → File
  3. 파일 이름: gpio_led_test.c → Finish
4.2 LED 제어 코드
  /*
  * GPIO LED Control Application
  * AXI GPIO를 사용하여 KV260 LED 제어
  */
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <unistd.h>
  #include "xparameters.h“
  #include "xgpio.h“
  // 장치 ID (Vivado에서 자동 생성됨)
  #define GPIO_DEVICE_ID XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID
  #define LED_CHANNEL 1
code
18
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 19
Vitis로 LED 제어 (C-언어)
int main() {
  XGpio gpio;
  int status;
  int led_value = 0;
  printf("KV260 AXI GPIO LED Test\n"); printf("========================\n");
  // GPIO 초기화
  status = XGpio_Initialize(&gpio, GPIO_DEVICE_ID);
  if (status != XST_SUCCESS) {
    printf("XGpio_Initialize failed!\n");
    return XST_FAILURE;
  }
  // 채널 1을 출력으로 설정 (0 = 출력) XGpio_SetDataDirection(&gpio, LED_CHANNEL, 0x0); printf("Starting LED blink pattern...\n");
  // LED 패턴 시퀀스
  int patterns[] = {0x1, 0x2, 0x4, 0x8, 0xF, 0x0};
  int pattern_count = sizeof(patterns) / sizeof(patterns[0]);
  // 10번 반복
  for (int repeat = 0; repeat < 10; repeat++) {
    for (int i = 0; i < pattern_count; i++) {
      led_value = patterns[i];
      XGpio_DiscreteWrite(&gpio, LED_CHANNEL, led_value); printf("LED Value: 0x%X\n", led_value);
      usleep(300000); // 300ms 대기
    }
  }
  // 모든 LED 끄기
  XGpio_DiscreteWrite(&gpio, LED_CHANNEL, 0x0);
  printf("LED Test Complete!\n");
  return 0;
}
code
code
19
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 20
Vitis로 LED 제어 (C-언어)
Step 5: xparameters.h 확인
  5.1 자동 생성된 헤더 확인
    kv260_gpio_platform → BSP → ps_cortexa53_0 → include
    Kv260_gpio_platform  psu_cortexa53_0  bsp  psu_cortexa53_0  include
    xparameters.h 파일 더블 클릭
    다음 정의 확인:
      #define XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID 0
      #define XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR 0xA0000000
      ⚠️ 실제 주소는 프로젝트에 맞게 확인
Step 6: 빌드
  6.1 빌드 실행
    `gpio_led_test` 프로젝트 우클릭
    Build Project 클릭
    Console에서 빌드 결과 확인
20
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 21
Vitis로 LED 제어 (C-언어)
Step 7: KV260에 배포
  7.1 실행 파일 확인
    gpio_led_test/Debug/gpio_led_test.elf
  7.2 KV260로 전송
    # PC에서
    scp gpio_led_test/Debug/gpio_led_test.elf xilinx@192.168.1.100:~/
Step 8: KV260에서 실행
  8.1 SSH로 KV260에 접속
    ssh xilinx@192.168.1.100
  8.2 Linux Platform으로 생성했을때 실행
    chmode +x ./gpio_led_test.elf
    ./gpio_led_test.elf
  8.3 Standalone (Bare-metal) Platform으로 생성했을때 실행
    KV260와 PC를 JTAG케이블로 연결
    Vivis에서 Run  Run Configuration
    System Debugger 선택
    설정:
      - Connection: Platform Cable USB
      - Device: KV260 (XCK26)
    Run 클릭
21
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 22
Vitis로 LED 제어 (C-언어)
// 스위치 상태 읽어서 LED에 연결
#include "xgpio.h“
#define SW_GPIO_DEVICE_ID XPAR_AXI_GPIO_1_DEVICE_ID
int main() {
  XGpio led_gpio, sw_gpio;
  int sw_value;
  // LED GPIO 초기화
  XGpio_Initialize(&led_gpio, GPIO_DEVICE_ID);
  XGpio_SetDataDirection(&led_gpio, 1, 0x0); // 출력
  // Switch GPIO 초기화
  XGpio_Initialize(&sw_gpio, SW_GPIO_DEVICE_ID);
  XGpio_SetDataDirection(&sw_gpio, 1, 0xF); // 입력
  while (1) {
    // 스위치 값 읽기
    sw_value = XGpio_DiscreteRead(&sw_gpio, 1);
    // LED에 쓰기
    XGpio_DiscreteWrite(&led_gpio, 1, sw_value);
    printf("Switch: 0x%X, LED: 0x%X\n",
    sw_value, sw_value);
    usleep(100000);
  }
}
Step 9: 스위치 입력 읽기
22
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 23
PYNQ / Vitis
비교 요약
항목 | PYNQ | Vitis
언어 | Python | C/C++
개발 속도 | 빠름 | 중간
성능 | 보통 | 높음
실행 환경 | Ubuntu + Jupyter | Bare-metal / Linux
용도 | 프로토타입, 테스트 | 최종 제품
주요 오류 원인
오류 | 원인
GLIBCXX_3.4.26 not found | C++ 라이브러리 버전 불일치
libGL error: MESA-LOADER: failed to open swrast | OpenGL 라이브러리 문제
glXCreateNewContext, remote GLX is likely disabled | WSL의 원격 GLX 미지원/미설정
killed | 메모리 부족 (가장 유력)
23
Step 03: AXI GPIO Integration — PS/PL 통신 구현 LED 제어

## Slide 24
Step 03 완료
다음 단계: Vitis HLS + PMOD
KV260 FPGA Training Series