## Slide 1
VSCode Verilog 개발 환경
가벼운 환경에서 Verilog 코딩 및 시뮬레이션

## Slide 2
01
개요

## Slide 3: 왜 VSCode인가?
• Vivado 없이 가벼운 개발 환경
• 문법 하이라이팅 및 자동 완성
• 실시간 린팅 및 포맷팅
• 시뮬레이션 지원 (Icarus Verilog + GTKWave)

## Slide 4
02
VSCode 설치

## Slide 5: 다운로드 위치
• 공식 웹사이트: code.visualstudio.com
• Download 버튼 클릭
• OS 선택 (Windows/Linux/Mac)
• .deb (Ubuntu), .rpm (Fedora), .dmg (Mac)

## Slide 6: 설치 방법
Ubuntu (APT 저장소)
• wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor
• sudo install -D -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /usr/share/keyrings/
• echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscode.list
• sudo apt update && sudo apt install code
Ubuntu (.deb 파일)
• code.visualstudio.com에서 .deb 다운로드
• cd ~/Downloads
• sudo apt install ./code_*.deb
• code --version (확인)

## Slide 7: Windows/Mac 설치
Windows
• code.visualstudio.com에서 User Installer 다운로드
• 실행 → 라이선스 동의 → 설치 위치 선택
• 바탕화면에 바로가기 추가
• Code → Install 'code' command (PATH 추가)
macOS
• code.visualstudio.com에서 Universal 다운로드
• Download 폴더에서 .zip 압축 해제
• Visual Studio Code.app을 /Applications으로 이동
• Command Palette → Shell Command: Install 'code'

## Slide 8
03
확장 프로그램

## Slide 9: 필수 확장 프로그램
• Verilog-HDL (mshr-h) - 문법 하이라이팅
• SystemVerilog (AndrewNolte) - linting
• Verilog Formatter - 코드 포맷팅

## Slide 10: 확장 프로그램 설치
VSCode에서
• Ctrl+Shift+X로 확장 탭 열기
• 검색창에 이름 입력
• Install 클릭
Marketplace
• Verilog-HDL: 130만+ 설치
• SystemVerilog: 무료
• Marketplace.visualstudio.com

## Slide 11
04
유틸리티 설치

## Slide 12: 필수 도구
시뮬레이터
• Icarus Verilog (iverilog)
• GTKWave ( waveform 뷰어)
• sudo apt install iverilog gtkwave
symbol 분석
• Universal Ctags
• 정의 이동, 참조 찾기
• brew install universal-ctags (macOS)

## Slide 13
05
VSCode 설정

## Slide 14: settings.json 예시
{
"verilog.ctags.path": "/usr/bin/ctags-universal",
"verilog.lint.slang.enabled": true,
"editor.formatOnSave": true,
"[verilog]": {
"editor.defaultFormatter": "bmpenuelas..."
}
}

## Slide 15
06
시뮬레이션

## Slide 16: 실행 방법
• iverilog -o design design.v tb_design.v
• vvp design (시뮬레이션 실행)
• gtkwave design.vcd (波形 확인)

## Slide 17: 테스트bench 예시
module tb_dff;
reg d, clk, rstn;
wire q;
dff uut (.d(d), .clk(clk), .rstn(rstn), .q(q));
initial begin
clk = 0;
forever #5 clk = ~clk;
end
initial begin
rstn = 0; d = 0;
#10 rstn = 1;
#20 $finish;
end
endmodule

## Slide 18
07
단축키

## Slide 19: 유용한 단축키
• F12 - 정의로 이동
• Shift+F12 - 참조 찾기
• Ctrl+Shift+P - Command Palette
• Ctrl+Shift+P → Format Document - 포맷팅

## Slide 20
08
프로젝트 구조

## Slide 21: 권장 디렉토리 구조
project/
├── src/ # RTL 소스
│ ├── dff.v
│ └── adder.v
├── sim/ # 테스트벤치
│ └── tb_dff.v
├── constraints/ # XDC
│ └── pin.xdc
└── .vscode/ # 설정
└── settings.json

## Slide 22
09
요약

## Slide 23: 정리
• VSCode + 확장 프로그램으로 가벼운 개발 환경
• Icarus Verilog + GTKWave로 시뮬레이션
• Universal Ctags로 symbol 분석
• Vivado 없이도 충분히 실습 가능

## Slide 24
다음 단계
Vivado 프로젝트로 FPGA 합성하기