## Slide 1
Vivado IP Integrator
PS-PL 인터페이스와 블록 자동화
KV260 FPGA Training Series

## Slide 2
학습 목표
2
Step 02: vivado IP Integrator — PS/PL 인터페이스와 블록 자동화
Vivado IP Integrator의 기본 사용법 습득
PS-PL 인터페이스 이해
블록 자동화(Block Automation) 활용
플랫폼 익스포트(XSA) 이해
난이도: ★★☆☆☆ (입문) | 소요 시간: 약 3~4시간

## Slide 3
Vivado 프로젝트 생성
2
Step 02: vivado IP Integrator — PS/PL 인터페이스와 블록 자동화
Vivado에서는 두 가지 유형의 프로젝트를 생성할 수 있다.
유형 | 설명 | 사용처
RTL Project | PL만 설계 | FPGA Design
Embedded Project | PS + PL 설계 | Zynq 사용
Vivado 프로젝트 생성
>> source /tools/Xilinx/Vivado/2021.2/settings64.sh
>> vivado &
shell
  Create Project  RTL Project
  프로젝트 이름: kv260_ipi
  보드 선택: Kria KV260 Vision AI Starter Kit

## Slide 4
Zynq UltraScale+ MPSoC
2
Step 02: vivado IP Integrator — PS/PL 인터페이스와 블록 자동화
Processing System (PS)
ARM
Cortex-A53
ARM
Cortex-R5
RPU
DDR4
Controller
GGUS
(GPU / VDMA)
Programmable Logic (PL)
신호 | 기본 주파수 | 용도
pl_clk0 | 100 MHz | Main Clock
pl_clk1 | 사용 가능 (선택) | Additional Clock
pl_clk2 | 사용 가능 (선택) | Additional Clock
pl_clk3 | 사용 가능 (선택) | Additional Clock
pl_resetn0 | - | Main Reset
PS는 다음의 클럭을 PL에 공급한다.
KV260의 기본 구성
  DDR4: 2GB (PS용)
  QSPI: 부트 플래시
  eMMC: 추가 스토리지(일부 모델)

## Slide 6
02
프로젝트 생성

## Slide 7: Vivado 프로젝트 생성 방법
• 1. source /tools/Xilinx/Vivado/2021.2/settings64.sh
• 2. vivado &
• 3. Create Project -> RTL Project
• 4. 프로젝트 이름: kv260_ipi_demo
• 5. 보드 선택: Kria KV260 Vision AI Starter Kit

## Slide 8
03
Zynq UltraScale+ MPSoC

## Slide 9: PS 아키텍처
+------------------------------------------+ | Processing System (PS) | | +----------+ +----------+ +--------+ | | | ARM | | ARM | | RPU | | | |Cortex-A53| |Cortex-R5 | | | | | +----------+ +----------+ +--------+ | | +----------+ +------------------+ | | | DDR4 | | GPU/VDMA | | | +----------+ +------------------+ | +------------------------------------------+ | Programmable Logic (PL) | +------------------------------------------+

## Slide 10: 클럭 및 리셋 설정
• pl_clk0: 100MHz (주 클럭)
• pl_clk1 ~ pl_clk3: 추가 클럭 (선택)
• pl_resetn0: 주 리셋 신호
• DDR4: 2GB, QSPI: 부트 플래시

## Slide 11
04
블록 자동화

## Slide 12: Run Block Automation이란?
• Vivado가 PS IP의 연결을 자동으로 설정
• AXI 버스 자동 연결
• 클럭 (pl_clk0) 자동 연결
• 리셋 (pl_resetn0) 자동 연결
• KV260에서는 Board Preset 권장

## Slide 13: 연결 방식 비교
자동 연결
• Run Connection Automation 사용
• Zynq PS --> GPIO 자동 연결
• 빠르고简便
• 기본 설정으로 충분할 때
수동 연결
• AXI BUS 직접 연결
• 세밀한 제어 가능
• 복잡하지만 유연함
• 고급 설정이 필요할 때

## Slide 14
05
Clocking Wizard

## Slide 15: 클럭 라우팅
PS (pl_clk0 100MHz) --> Clocking Wizard --> PL Logic | clk_out1 (100MHz) clk_out2 (200MHz) clk_out3 (400MHz) clk_out4 (50MHz)

## Slide 16: Clocking Wizard 설정 방법
• 1. BD에서 '+' 버튼 클릭
• 2. 'Clocking Wizard' 검색
• 3. clk_wiz 추가 및 설정
• 4. 출력 주파수: 100/200/400/50MHz

## Slide 17
06
Processor System Reset

## Slide 18: 리셋 연결
PS (pl_resetn0) --> proc_sys_reset_0 --> PL Logic | dcm_locked (클럭 잠금까지 리셋 유지)

## Slide 19: 리셋 처리
• 비동기 리셋은 클럭 에지에서 동기화 필요
• Processor System Reset이 자동으로 처리
• dcm_locked: 클럭 안정화 신호

## Slide 20
07
플랫폼 인터페이스

## Slide 21: Platform Setup 탭
• Tools -> Platform Setup
• PFM.CLK: 클럭 인터페이스 설정
• PFM.IRQ: 인터럽트 설정
• Interrupt ID 0-31: PS to PL
• Interrupt ID 32-91: PL to PS

## Slide 22
08
PS-PL 인터페이스

## Slide 23: 주요 인터페이스
• M_AXI_HPM0_FPD: 고성능 AXI (Full Power Domain)
• M_AXI_HPM0_LPD: 저전력 Domain AXI
• S_AXI_HPx_FPD: DDR 메모리 직접 접근 (0~3)
• pl_clk0, pl_resetn0: 기본 클럭/리셋

## Slide 24
09
HDL Wrapper

## Slide 25: Wrapper 모드
Vivado Managed
• BD 변경 시 자동 재생성
• 간단한 프로젝트에 적합
• Vivado가 관리
User Managed
• 사용자가 직접 편집 가능
• 고급 커스터마이징 가능
• 수동 관리

## Slide 26
10
하드웨어 익스포트

## Slide 27: XSA 파일 생성
• 방법 1: File -> Export -> Export Hardware
• 방법 2: TCL: write_hw_platform -force -file kv260_platform.xsa
• Pre-synthesis: RTL 시뮬레이션용
• Post-synthesis: 비트스트림 생성용
• Vitis에서 플랫폼으로 사용: vitis --platform ~/kv260_platform.xsa

## Slide 28
11
검증 체크리스트

## Slide 29: 프로젝트 완료 조건
• Zynq PS가 블록 디자인에 추가됨
• Block Automation이 정상 동작
• Clocking Wizard가 클럭 생성
• Processor System Reset이 연결됨
• HDL Wrapper가 생성됨
• XSA 파일이 익스포트됨

## Slide 30
12
심화 연습 문제

## Slide 31: 연습 문제
• Clocking Wizard 설정: 다양한 출력 주파수 설정
• AXI 브릿지: PS와 PL 간 AXI 통신 설정
• 인터럽트: PL에서 PS로 인터럽트送信 시스템 구성

## Slide 32
Step 02 완료
다음 단계: AXI GPIO Integration
KV260 FPGA Training Series